# Bench Scale Expseries

두홍 방수 방폭형 정밀저울 1/30000

인디케이터 별매

## Bench Scale Expseries

방수 방진 방폭형 정밀저울(스테인레스스틸), 인디케이터 별매

두홍 방수 방진 방폭형 Exp series정밀저울

축적된 기술과 최신 부품으로 회로와 구조를 설계한 New Weighing Technology의 결정체로 DC3V동작과 높은 정밀도, 빠른 계량을 실현하였고, AQUAFREE 방수시스템을 채택하여 물로 씻을 수 있고, 물 속에서도 동작하며, 현장의 사정에 맞게 선택할 수 있도록 다양한 선택 기능을 갖추었으며, 편리하고 경제적이며, 인체공학적으로 디자인하여 편리하고 튼튼합니다. 페인트, 가스사용장소, 수산물, 상점, 주방등 사무실에서부터 공장에 이르기까지 다양한 장소에서 물, 습기, 염기, 분진, 가스에 구애 받지 않고 쓸 수 있습니다.

저전압 저전류를 통한 방폭기능

외부 스테인레스 케이스와 내부 프라스틱 케이스 2중구조로 외부에서 물,습기, 분진 등으로부터 보호(IP65이상)되고 내부 회로의 저전류, LCD(5 1/2Digit 25mm), 저전압(DC3V)으로 설계하여 고장요인을 없애고 고장이 나더라도 발열이 적어 발화되지않아 페인트와 가스 취급지역에서도 사용가능 합니다.

높은 정밀도와 빠른 계량 전자저울

축적된 제어기술과 설계능력, 최신부품은1/3,000 ~ 1/200000까지 높은 정밀도를 구현하여 정밀도에 따른 선택의 폭을 넓혔으며, 표시 속도와 안정 속도가 빨라 생산성 향상에 기여합니다.

편리하고 경제적인 기능

자동중량조절, 자동영점조절, 연속용기제거(max까지), 로우배터리 알림 표시, 카운팅계수기와 Hi LO OK 표시, GTN(GROSS,TARE,NET), 홀드(hold), AC/DC어댑터(3.6V), 충전 배터리(NiMH)내장은 기본 기능이며, RS232C와RS485, Hi LO OK 출력, 대형외부표시기, 백라이트, 프린터 등은 선택 기능입니다.

| 모델 구분 | H2EXP1 | H2EXP2 | H2EXP3 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대용량(Max) | 3kg,6kg,15kg,30kg,50kg | 15kg,30kg,50kg | 50kg,60kg,100kg,150kg |  |
| 실제눈금값(d) | 0.1g ~ 20g | 0.1g ~ 20g | 1g ~ 50g |  |
| 정밀도(A,A1,A2,A6,A20) |  | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |  |
|  | A | 1/6000 | 1/6000 | 1/6000 |  |
|  | A1 | 1/15000 | 1/15000 | 1/15000 |  |
|  | A3 | 1/30000 | 1/30000 | 1/30000 |  |
|  | A6 | 1/60000 | 1/60000 | 1/60000 |  |
|  | A20 | 1/200000 | 1/200000 |  |  |
| 짐판크기 | 250x250mm | 350x350mm | 410x430mm |  |
| 크기(wdh),중량 | 250x360x470mm, 7.5kg | 350x460x720mm, 13kg | 410x540x970mm, 19.5kg |  |
| 옵션:통신 RS232C, RS485, RS422, CURRENT LOOP(TTY), 무선통신(900MHz), 방폭검정 별매: 방수짐판, 방수인디케이터, 저널프린터, 라벨프린터 |

두홍라이프 주식회사  www.twohong.co.kr		 대리점:

공장: 서울 종로구 체부동 212  전화:1544-8283

Printed in Korea  No.70303-001